## Slide 1
Controller
Modbus TCP
Ethernet
Gateway
Modbus RTU
RS-485
Signalwandler
0 .. 10V
Analog

## Slide 2
Gateway
Modbus TCP
Modbus RTU
Q
.
Vopen
Vclosed
Übersetzer
Modbus RTU
Analog
Raumtemperatursensor(en)
Wärmemengenzähler (Sensor)
Heizungsstellventil (Aktor)
Zentralrechner
„Optimierer“
Ethernet
RS-485
0 .. 10V
Notes: Vorgehen:
1.Recherche Nach Rahmen
1. Planung: Anlage zusätzlich mit Schnittstellenerprobung für der große Solaranlage Kommunikationsprotkoll Modbus
Verschiedene Netzwerke / Schnittstellen
Ethernet um Ortsunabhängig arbeiten zu können (Im VPN) bzw. Steuerung beliebig(RaspberryPi, etc.)
Kleinskalig als Labor um verschiedene MPC Algorithmen zu erproben und schnelle Antwort zu messen/erhalten
3. Projektmanagement: Kosten, Terminplan
4. Umsetzung Probleme
 Modbus keine Literatur, nur Beschreibung Protokoll keine Anwendung, keine Experten an HS
 Elektrische Netzwerke RS 232 vs RS 485

## Slide 3: MPC Heizanlage K004b
Gateway
Modbus TCP
Modbus RTU
Zentralrechner
(Steuerung)
Q
.
Vopen
Vclosed
Übersetzer
Modbus RTU
Analog
Raumtemperatursensor
Wärmemengenzähler (Sensorik)
Heizungsstellventil (Aktorik)
Anschluss ohne Flansch möglich
Minimale bauliche Änderung erforderlich
Anschluss durch Gewinde an bestehende Rohre,
lediglich 2 Adapter von DN8 auf DN15 benötigt!!!
RS485 Netzwerk
Ethernet